## Slide 1
استانداردهای انتشار موتورهای هواپیما
تحلیل جامع ضمیمه ۱۶ سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ICAO) جلد دوم که چارچوب تنظیمی بین‌المللی برای کنترل انتشارات موتورهای هواپیما را تعریف می‌کند. این سند که از تعهد ICAO به حفاظت محیط زیست در دهه ۱۹۷۰ نشأت گرفته، چارچوب تفصیلی برای صدور گواهینامه موتورهای هواپیما بر اساس عملکرد زیست‌محیطی آن‌ها ارائه می‌دهد.

## Slide 2
پیشینه تاریخی و هدف
تاریخچه تشکیل
ریشه‌های این چارچوب به کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست انسان در سال ۱۹۷۲ برمی‌گردد. در پاسخ، ICAO برنامه اقدامی را تأسیس کرد که منجر به ایجاد کمیته انتشارات موتور هواپیما (CAEE) در سال ۱۹۷۷ شد. کار این کمیته به اولین ویرایش ضمیمه ۱۶، جلد دوم در سال ۱۹۸۱ منتهی شد.
وضعیت مقررات
استانداردها: مشخصاتی که کاربرد یکنواخت آن‌ها ضروری شناخته شده و کشورهای متعاهد باید از آن‌ها پیروی کنند
روش‌های توصیه شده: مشخصات مطلوب که کشورها باید تلاش کنند از آن‌ها پیروی کنند
ضمائم: بخش جدایی‌ناپذیر از استانداردها و روش‌های توصیه شده
هدف اصلی: اطمینان از اینکه هوانوردی کشوری به شیوه‌ای توسعه یابد که با کیفیت محیط زیست انسان سازگار باشد

## Slide 3
دامنه انتشارات و مواد تنظیم شده
سوخت تخلیه شده
تخلیه عمدی سوخت مایع از مانیفولدهای نازل سوخت در هنگام خاموش کردن موتور
اعمال به هواپیماهای توربینی تولید شده بعد از ۱۸ فوریه ۱۹۸۲
استاندارد: طراحی هواپیما باید از این عمل جلوگیری کند
دود
مواد کربنی در اگزوز که انتقال نور را مختل می‌کنند
اندازه‌گیری: عدد دود (SN) - واحد بدون بعد
حد تنظیمی: محاسبه شده بر اساس نیروی رانش نامی موتور (Foo)
فرمول: SN = 83.6 * (Foo)^-0.274 یا ۵۰، هر کدام کمتر باشد
انتشارات گازی
شامل هیدروکربن‌های نسوخته (HC)، مونوکسید کربن (CO) و اکسیدهای نیتروژن (NOx)
اندازه‌گیری: کل جرم منتشر شده در طول چرخه مرجع LTO
حدود تنظیمی به صورت Dp/Foo (گرم بر کیلونیوتن رانش نامی)
HC: Dp/Foo = 19.6 | CO: Dp/Foo = 118
ذرات غیرفرار (nvPM)
ذرات منتشر شده در اگزوز موتور که هنگام گرم شدن تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد متبخر نمی‌شوند
اعمال به موتورهای تولید شده از ۲۰۲۰
حد اصلی: غلظت جرمی nvPM در µg/m³
الزامات گزارش‌دهی برای شاخص‌های انتشار جرمی و عددی

## Slide 4
چرخه مرجع فرود و برخاستن (LTO)
چرخه مرجع LTO ابزار اصلی برای استانداردسازی اندازه‌گیری انتشارات گازی و nvPM است. این چرخه عملیات معمول زمینی و فضای هوایی ترمینال را شبیه‌سازی می‌کند و مبنای ثابتی برای محاسبات انتشار فراهم می‌کند.
حالت عملیاتی LTO
تنظیم رانش (٪ رانش نامی)
زمان در حالت (دقیقه)
برخاستن
۱۰۰٪
۰.۷
صعود
۸۵٪
۲.۲
رویکرد
۳۰٪
۴.۰
تاکسی/بیکاری زمینی
۷٪
۲۶.۰
این چرخه استاندارد برای موتورهای توربوجت و توربوفن مافوق صوت متفاوت است و حالات و زمان‌بندی‌های مختلفی دارد تا پروفیل عملیاتی متفاوت را منعکس کند. رانش نامی ممکن است شامل پس‌سوز (F_oo) باشد.

## Slide 5
استانداردهای ذرات غیرفرار (nvPM)
قابلیت اعمال
این استانداردها که در بخش سوم، فصل ۴ تفصیل داده شده‌اند، یکی از جدیدترین اضافات به ضمیمه هستند و به موتورهای توربوفن و توربوجت با رانش نامی بیشتر از ۲۶.۷ کیلونیوتن که در یا بعد از ۱ ژانویه ۲۰۲۰ تولید شده‌اند، اعمال می‌شود.
سطح تنظیمی
حداکثر غلظت nvPM اندازه‌گیری شده نباید از سطحی که توسط فرمول تعیین می‌شود تجاوز کند:
الزامات گزارش‌دهی: علاوه بر رعایت حد غلظت، سازندگان باید جریان سوخت، EImass (میلی‌گرم/کیلوگرم سوخت) و EInum (ذرات/کیلوگرم سوخت) را در هر تنظیم رانش چرخه LTO گزارش دهند

## Slide 6
چارچوب فنی اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل
ارزیابی انتشار دود (ضمیمه ۲)
طراحی پروب نمونه‌برداری، الزامات خط نمونه‌برداری (مثلاً گرم شده تا ۶۰-۱۷۵ درجه سانتیگراد) و سیستم تجزیه و تحلیل بر اساس اندازه‌گیری کاهش بازتابندگی فیلتر لکه‌دار (Whatman شماره ۴ یا معادل) را مشخص می‌کند.
انتشارات گازی (ضمیمه ۳)
سیستم کامل نمونه‌برداری و تجزیه و تحلیل را تعریف می‌کند. انواع ابزار خاص را الزامی می‌کند: آشکارساز یونیزاسیون شعله گرم شده (FID) برای HC، تحلیل‌گرهای مادون قرمز غیرپراکنده (NDIR) برای CO و CO2، و تحلیل‌گر کمی‌نورانی برای NOx.
مشخصات سوخت (ضمیمه ۴)
محدوده مجاز خصوصیات سوخت مورد استفاده در آزمون انتشار، شامل چگالی، محتوای آروماتیک، محتوای هیدروژن و محتوای گوگرد را تعریف می‌کند تا نتایج آزمون ثابتی تضمین شود. افزودنی‌های مهارکننده دود ممنوع هستند.
اندازه‌گیری انتشار nvPM (ضمیمه ۷)
سیستم پیچیده نمونه‌برداری و اندازه‌گیری nvPM را توصیف می‌کند که شامل بخش جمع‌آوری (پروب)، بخش انتقال (با سیستم رقیق‌سازی دو مرحله‌ای) و بخش اندازه‌گیری است. ابزاردقیقی شامل حذف‌کننده ذرات فرار (VPR) و شمارنده ذرات تراکمی (CPC) برای تعداد nvPM و nvPMmi (ابزار جرمی) را مشخص می‌کند.
تصحیحات از دست رفتن سیستم nvPM (ضمیمه ۸)
روش توصیه شده برای سازندگان جهت تخمین و گزارش ضرایب تصحیح برای از دست رفتن سیستم nvPM (به استثنای ترموفورز) را ارائه می‌دهد. این برای اهداف موجودی و مدل‌سازی جهت تخمین دقیق‌تر غلظت‌ها در صفحه اگزوز موتور در نظر گرفته شده است.

## Slide 7
فرایند صدور گواهینامه
فرایند صدور گواهینامه
گواهینامه انتشار توسط مقام ملی صدور گواهینامه بر اساس شواهدی که موتور با استانداردها مطابقت دارد، اعطا می‌شود
گواهینامه باید اطلاعات کلیدی مانند نام مدل سازنده، رانش نامی، نسبت فشار مرجع و بیانیه‌های انطباق با الزامات دود، گازی و nvPM را شامل شود
کشورهای متعاهد موظف هستند گواهینامه‌ای را که توسط کشور دیگری اعطا شده معتبر بدانند، مشروط بر اینکه الزامات کمتر از ضمیمه ۱۶ نباشد
نشان دادن انطباق
انطباق بر اساس یک نتیجه آزمون واحد نیست، بلکه بر اساس "سطح مشخصه" آماری محاسبه شده است. سازنده می‌تواند هر تعداد موتور را آزمایش کند (حداقل یک موتور حداقل سه بار آزمایش شده).
ضرایب تعیین سطوح مشخصه (نمونه از جدول A6-1)
تعداد موتور
CO
HC
NOx
SN & nvPM
۱
۰.۸۱۴۷
۰.۶۴۹۳
۰.۸۶۲۷
۰.۷۷۶۹
۳
۰.۹۲۴۶
۰.۸۵۷۲
۰.۹۴۴۱
۰.۹۰۹۱
۵
۰.۹۴۱۶
۰.۸۸۹۴
۰.۹۵۶۷
۰.۹۲۹۶
۱۰
۰.۹۵۸۷
۰.۹۲۱۸
۰.۹۶۹۴
۰.۹۵۰۲

## Slide 8
تکامل استانداردهای NOx
استانداردهای انتشار NOx از طریق یک سری اصلاحیه‌ها به تدریج سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند که منعکس کننده تمرکز رو به رشد بر این آلاینده است. حدود تنظیمی با فرمول‌های پیچیده و چندسطحی تعریف می‌شوند که به نسبت فشار مرجع موتور (πoo)، رانش نامی (Foo) و تاریخ تولید بستگی دارد.
1
دهه ۱۹۸۰
تأسیس اولین استانداردهای NOx در ضمیمه ۱۶ با حدود نسبتاً ملایم برای فناوری موجود در آن زمان
2
دهه ۱۹۹۰
سخت‌تر شدن تدریجی حدود NOx با پیشرفت فناوری موتور و افزایش آگاهی زیست‌محیطی
3
دهه ۲۰۰۰
معرفی استانداردهای شدیداً سخت‌گیرانه‌تر که نیاز به نوآوری‌های قابل توجه در طراحی موتور داشت
4
دهه ۲۰۱۰ به بعد
ادامه سخت‌گیری و گسترش دامنه تنظیمات شامل nvPM در ویرایش چهارم (۲۰۱۷)

## Slide 9
رویه در صورت شکست آزمون
گزینه‌های در دسترس سازندگان
اگر نوع موتور در آزمون صدور گواهینامه شکست بخورد، سازنده مجاز است:
01
انجام آزمون‌های اضافی
امکان تکرار آزمون‌ها با همان موتور یا موتورهای اضافی برای بهبود نتایج آماری
02
آزمایش موتورهای بیشتر
افزایش تعداد موتورهای آزمایش شده برای بهبود اعتماد آماری به نتایج
03
انتخاب موتورها برای اصلاح
اعمال تغییرات فنی بر روی موتورها و استفاده از ضریب بهبود متناسب
04
تکرار فرایند
این فرایند می‌تواند تا رسیدن به انطباق تکرار شود
اگر موتور اصلاح شود، ضریب بهبود متناسب بر اساس آزمون‌های قبل و بعد از اصلاح می‌تواند به نتیجه گواهینامه قبلی اعمال شود تا انطباق نشان داده شود.
نکته مهم: این رویکرد انعطاف‌پذیر اطمینان می‌دهد که سازندگان فرصت کافی برای نشان دادن انطباق با استانداردهای زیست‌محیطی داشته باشند، در حالی که یکپارچگی فرایند گواهینامه حفظ می‌شود.

## Slide 10
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
اهمیت راهبردی
ضمیمه ۱۶، جلد دوم ICAO یک نقش حیاتی در تضمین اینکه رشد هوانوردی کشوری با حفاظت محیط زیست هماهنگ باشد، ایفا می‌کند. این چارچوب جامع که از دهه ۱۹۷۰ تکامل یافته، امروزه شامل کنترل دقیق انتشارات مختلف از سوخت تخلیه شده تا ذرات غیرفرار است.
یکنواختی جهانی
از طریق تجویز رویه‌های بسیار تفصیلی و استاندارد برای آزمون و اندازه‌گیری، این ضمیمه یکنواختی جهانی را تضمین می‌کند. چرخه مرجع LTO، حدود تنظیمی دقیق و ضمائم فنی جامع، پایه‌ای محکم برای رژیم گواهینامه بین‌المللی فراهم می‌کند.
نوآوری مداوم
با معرفی استانداردهای nvPM در ویرایش چهارم (۲۰۱۷) و سخت‌تر شدن مداوم حدود NOx، این چارچوب همچنان در حال تکامل است تا با پیشرفت‌های فناوری و اولویت‌های زیست‌محیطی در حال تغییر همگام باشد. این رویکرد تطبیقی اطمینان می‌دهد که صنعت هوانوردی در مسیر توسعه پایدار قرار دارد.